## Slide 1: MetodOLOGIA ANALIZY AWARYJNOŚCI I PLANOWANIA STANÓW MAGAZYNOWYCH
CZĘŚCI ZAMIENNE

## Slide 2: CEL
Określenie ilości sztuk części zamiennych niezbędnych dla zapewnienia ciągłości dostaw reklamacyjnych i sprzedażowych oraz funkcjonowania serwisu mobilnego w zadanym okresie.
Ciągły monitoring awaryjności i cyklu życia części oraz urządzeń.

## Slide 3
Zakres analizy:
Zapotrzebowanie gwarancyjne - obliczone w oparciu o dane historyczne dotyczące awaryjności urządzeń (awaryjność urządzeń i poszczególnych części w %, histogram awaryjności tj. rozkład awarii w czasie).
2. Zapotrzebowanie sprzedażowe – obliczone na podstawie statystyki zapytań ofertowych na części zamienne (obejmuje zarówno awarie, jak i usterki mechaniczne – oba elementy generują zapotrzebowanie)
3. Planowane wprowadzenia i wycofania produktów
4. Zapotrzebowanie serwisu mobilnego w oparciu o podpisane umowy serwisowe – informacja od SM
Przyjęte minimum bezpieczeństwa – stan magazynowy na kolejne 3 miesiące (czas realizacji dostaw z fabryki).
Po wykonaniu każdej kalkulacji zapotrzebowania (1÷4), przed złożeniem zamówienia następuje weryfikacja z aktualnym stanem magazynowym.
minimum bezpieczeństwa jest zapewnione na stanie – brak zamówienia
minimum bezpieczeństwa nie jest zapewnione na stanie – zamówienie ilości dopełniającej stan do minimum

## Slide 4: Zapotrzebowanie gwarancyjne
W oparciu o Analizę Weybulla

## Slide 5
Analiza Weybulla pozwala na analizę ryzyka wystąpienia awarii w oparciu o historyczne dane wsadowe ewidencjonowane w systemie Business Central (zapisy księgi serwisu).
Ds | Data sprzedaży urządzenia
Da​ | Data zgłoszenia awarii
M | Model urządzenia
SN | Numer seryjny urządzenia
C | Typ części zamiennej (np. sprężarka, wentylator)
CN | Numer części zamiennej (BOM)
NM | Liczba urządzeń danego modelu wprowadzonych na rynek, będących na gwarancji
Ti | Czas do awarii – liczba miesięcy od sprzedaży do awarii Ti=Da-Ds
T | Horyzont czasowy (miesiące) – okres, na który chcemy wykonać prognozę
A | Średnia liczba awarii danej części na jedno urządzenie
Dane wsadowe do analizy:

## Slide 6
Założenia:
1. Ponieważ nie posiadamy danych dotyczących dat uruchomienia urządzeń zakładamy, że czas do awarii T liczony jest od daty sprzedaży przez TZA: T=Da-Ds
2. Horyzont czasowy T zależy od tego, na jak długi okres planujemy stan magazynowy i jak często realizujemy dostawy. Przyjmujemy okres realizacji zamówienia tj. 3 miesiące.
3. Analizujemy każdą część, dla każdego modelu urządzenia oddzielnie.
4. Dla każdej części danego typu zliczamy wszystkie przypadki awarii. Jeśli ten sam element ulegnie awarii kilkukrotnie w tej samej jednostce, traktujemy awarie jako osobne zdarzenia (osobny punkt danych).
5. Aktualizacja danych co 3 miesiące.

## Slide 7
Prawdopodobieństwo F(T), że część ulegnie awarii w czasie T (horyzoncie czasowym, dla którego robimy kalkulację):
Prognozowane zapotrzebowanie danej części w czasie T:
Z=NM × A × F(T)
gdzie:
A=liczba awarii danej części/liczba wszystkich urządzeń danego modelu w rynku
gdzie:
T – horyzont czasowy (miesiące)
η (eta) – parametr skali (charakterystyczny czas awarii) wyznaczany z danych dot. średniego czasu do wystąpienia awarii, w miesiącach)
β (beta) – parametr kształtu rozkładu tj. nachylenie linii regresji (określa typ awaryjności, określany statystycznie, bez jednostki)

## Slide 8
Kalkulacja parametrów η i β krok po kroku:
Stwórz tabelę czasów awarii: Nr porządkowy (i) vs. czas Ti
Posortuj dane rosnąco
Nr porządkowy awarii (i) | Czas do awarii Ti (miesiące)
1 | 13
2 | 18
3 | 33
Oblicz empiryczne prawdopodobieństwo awarii
gdzie:
i - numer porządkowy w posortowanej liście (1,2,3…)
n – liczba wszystkich pozycji na liście (dla przykładu powyżej = 3)

## Slide 9
Obliczyć transformacje Weibulla (dane X i Y to współrzędne do stworzenia wykresu)
Współczynniki η oraz β, dla maksymalnej dokładności planowania, powinno się obliczyć dla każdej części zamiennej oddzielnie. Dla zgrubnego planowania można wykonać obliczenia dla całego modelu urządzeń np. obliczyć współczynniki dla wszystkich silników w modelu Blanc lub uśrednić parametry dla tej samej części w różnych modelach tego samego typu np. silników w jednostkach ściennych split.
Przedstaw dane X, Y w formie tabelarycznej
Wstaw wykres punktowy XY
Dodaj linię trendu liniowego do wykresu (prawy przycisk myszy + „Dodaj linię trendu”)
Zaznacz opcję „Pokaż równanie na wykresie”
Równanie ma formę Y=aX+b. Odczytujemy wartość a oraz b.
Obliczamy parametry η oraz β:
η

## Slide 10
Wnioski z wykresu i obliczonych parametrów:
Nachylenie linii regresji β – rodzaj awarii:
  β < 1 → awarie losowe (np. wady produkcyjne),
  β = 1 → stała awaryjność (rozkład wykładniczy),
  β > 1 → starzenie się/wzrost awaryjności (typowe dla części zużywalnych).
Element | Co oznacza | Co z tego wynika
β (nachylenie) | Czy część się zużywa, czy psuje losowo | Jak często wymieniać element i ile czasu przechowywać w magazynie
η (skala) | Czas, po którym prawdopodobieństwo wystąpienia awarii wyniesie 63% | Planowanie wymian, zapasów, gwarancji
Rozrzut punktów | Jakość dopasowania do modelu Weibulla | Wiarygodność modelu i danych wsadowych

## Slide 11
Przykład interpretacji – obliczenia awaryjności dla Blanc PRO 3,5 kW AGBP-09NXD0-I:
Pierwsza awaria wystąpiła w czerwcu 2023 r. wiec mamy do dyspozycji dane z 2 lat (niepełny okres gwarancyjny).
Wykres pokazuje prostą linię z której obliczono β = 0,86 i η = 11 miesięcy.
Awaryjność całkowita modelu wynosi 0,7% (29 awarii na 4 050 urządzeń)
Awaryjność PCB w modelu wynosi 0,27% (11 awarii na 4 050 urządzeń)
Chart: 
| -1.1131724399994394 | 0.66177991091223431 | 0.7113768520516065 | 1.5400695246077756 | 1.8365158950531448 | 1.9023624608507312 | 2.5322774561871606 | 2.5656566782609955 | 2.5706944722909526 | 3.0870325129221388 | 3.2293334365121589
PCB_358 | -2.7588 | -1.8233 | -1.3083 | -0.93549 | -0.63204 | -0.36651 | -0.12098 | 0.11803 | 0.36489 | 0.64342 | 1.0261
Zmieniając horyzont czasowy mogę szacować ile PCB do tego modelu będę potrzebowała na różne okresy czasu:
3 szt. na pierwsze 3 miesiące
5 szt. na pierwszych 6 miesięcy
7 szt. w ciągu pierwszego roku
10 szt. w ciągu pierwszych 2 lat
Realne WZ/SER to potwierdzają bo w nieco ponad 2 lata wydaliśmy 11 sztuk.
Wnioski:
Żaden z punktów na wykresie nie odbiega znacznie od linii trendu co oznacza, że awarie przystają do statystyki, czyli instalatorzy raczej nie oszukiwali ;)
Płyta sterująca ulega awarii losowo (nie jest to element eksploatacyjny) bo (β < 1),
Po 11 miesiącach prawdopodobieństwo awarii płyty sterującej osiąga 63%,
Po 3 miesiącach prawdopodobieństwo wystąpienia awarii płyty wynosi 28% itd.
Warto zaplanować wymianę lub zapewnić pewien zapas części w magazynie po 11 miesiącach.

## Slide 12
Chart: 
| -0.3712350952700621 | 0.32191208528988319 | 0.72737719339804763 | 1.621195069420144 | 1.671838802238899 | 3.005864734813033 | 3.0885306405431607
SILNIK_355 | -2.3089 | -1.3432 | -0.78984 | -0.36651 | 0.0081946 | 0.38584 | 0.85788
Silniki:
Wykres pokazuje prostą linię z której obliczono β = 0,79 i η = 8 miesięcy.
Awaryjność silników wynosi 0,17% (7 awarii na 4 050 urządzeń).
Wnioski:
Żaden z punktów na wykresie nie odbiega znacznie od linii trendu co oznacza, że awarie przystają do statystyki, czyli instalatorzy tu też raczej nie oszukiwali ;)
Silnik ulega awarii losowo (nie jest to element eksploatacyjny) bo (β < 1),
Po 8 miesiącach prawdopodobieństwo awarii silnika osiągnęło 63%,
Warto zaplanować wymianę lub zapewnić pewien zapas części w magazynie po 8 miesiącach.
Zmieniając horyzont czasowy mogę szacować ile PCB do tego modelu będę potrzebowała na różne okresy czasu:
2,6 szt. na pierwsze 3 miesiące
4 szt. na pierwszych 6 miesięcy
5 szt. w ciągu pierwszego roku
6,5 szt. w ciągu pierwszych 2 lat
Realne WZ/SER to potwierdzają bo w nieco ponad 2 lata wydaliśmy 7 sztuk.

## Slide 13: Zapotrzebowanie SPRZEDAŻOWE
W oparciu o Analizę OFERT

## Slide 14
Dane wsadowe:
Raport ofert na części zamienne wystawionych w Business Central (data, nr części, ilość)
Konwersja [%]: k = (ilość zrealizowanych zamówień / ilość ofert wystawionych na części zamienne)*100%
Zapotrzebowanie na części zamienne dla sprzedaży:
Z = ilość z ofert na daną część x konwersja
Nr części | Ilość z ofert w danym okresie (12 miesięcy) | Ilość w miesiącu | Konwersja | Zapotrzebowanie miesięczne
ABC | 100 | 100/12=8,3 | 40% | 8,3*40% = 3 szt
Założenia:
Pierwsza analiza dotyczy danych ofertowych za min. ostatnich 12 miesięcy
Dane z roku uśrednione do średniego zapotrzebowania miesięcznego
Jako minimum bezpieczeństwa przyjęty stock na 3 miesiące (uwarunkowany terminem dostaw z fabryki)
Interwał weryfikacji – 3 miesiące
Przykład:

## Slide 15: CZĘŚCI DO NOWYCH PRODUKTÓW
W OPARCIU O AWARYJNOŚĆ OGÓLNĄ

## Slide 16
Dane wsadowe:
Exploded view = lista części dla nowego produktu (od producenta)
Dane o awaryjności od producenta lub ogólne dane o awaryjności danego rodzaju części zamiennej dla typu urządzenia = A [%]
Ilość urządzeń na stanie na podstawie harmonogramu zamówień = N
Ilość urządzeń w rynku, na gwarancji = NM
Założenia:
Jako minimum bezpieczeństwa przyjęty stock na 3 miesiące (uwarunkowany terminem dostaw z fabryki)
Interwał weryfikacji – 3 miesiące
Dla nowego produktu na start zapewniamy stan części zamiennych do całego wolumenu pierwszego zamówienia

## Slide 17
Zapotrzebowanie na części zamienne dla nowego produktu
(do pierwszego zamówienia/dostawy - uproszczone):
Z = N x A
Zapotrzebowanie na części zamienne dla nowego produktu
(po kolejnych dostawach – z wykorzystaniem analizy Waybilla):
Z = NM x A x F(T)
Prawdopodobieństwo F(T), że część ulegnie awarii w czasie T (horyzoncie czasowym, dla którego robimy kalkulację) zaczerpnięte z obliczeń uśrednionych dla rodzaju części zamiennej w danym typie urządzeń np. ogólne prawdopodobieństwo wystąpienia awarii PCB w jednostkach wewnętrznych typu split.